1/ Un resorte de una puerta tiene sección rectangular 50x6 (mm) y longuitud 800 mm. Uno de sus extremos se haya empotrado y en el otro se producen deflexiones entre 75 y 150 mm ciclicamente. Determinar el coeficiente de seguridad en la sección más peligrosa en:

a) caso citado b) si a L/2 se le practica un taladro de O 12,5mm. Condiciones de carga de (a)

Material estirado en frio, E=210Gpa, Su=1034MPa y ν= 0,3

Fiabilidad 90% a T=20ºC…………………………………………………...……3 puntos

2/ Un contenedor cilíndrico de Oint 1 m con sus extremos hemiesféricos se utiliza para transportar gas. La Pint= 5 MPa y n=2. Según DET determinar el espesor. Suponer que las deformaciones unitarias tangenciales del cilindro y la esfera son iguales, puesto que son juntas soldadas. Material: E=200Gpa Sy=430MPa y ν= 0,3. ………………………….…1,5 puntos

3/Una barra de longuitud 900 mm, tiene una carga situada a 300 mm de uno de los extremos. En los apoyos A y B hay dos muelles idénticos y en B hay un muelle más, de tal manera que en principio se encuentran horizontales y mantienen esta condición cuando alcanzan la longuitud de bloque. Determinar los resortes, para una carga máxima estática de 500 kg.

Datos NA= 10 se busca una duración similar. ……………………….……..….…2 puntos

3/ Diseñar la junta atornillada que se emplea en una tuberia que transporta GLP a presión de 50 kg/cm2. a) espesor de junta, suponiendo que se dispone de espesores que varian de 0,5 e 0,5 mm b) Pi y n, tal que a 60kg/cm2 actúe como válvula . c) en el caso de que la presión variara de 25 a 50 kg/cm2 que sucedería con el tornillo y Pi anterior, en caso de fallo, rediseñar la unión.

Datos: E1/E2=104.Tornillo: Calidad 5.8. Relajación 5%.,Nt(8:12)……….…..3,5 puntos.