- Representación de las fases de trabajo.

Con objeto de facilitar un reconocimiento rápido y seguro de los desarrollos del movimiento y de los estados de comunicación es preciso encontrar una forma de representación adecuada para los movimientos y estados de conmutación.

Estas formas de representación, sustituyen o complementan la descripción verbal de un sistema de mando.

Facilitan un mejor entendimiento entre los profesionales de la construcción de máquinas, la electrotecnia y la electrónica.

Para explicar las diferentes formas de representación utilizaremos un ejemplo sencillo.

EJEMPLO : Dispositivo de doblar.

Con el útil de doblar se doblan chapas.

La chapa es colocada a mano. Una vez accionado el botón de arranque, el cilindro A sujeta la pieza. El útil del cilindro B efectúa un doblado previo de la pieza y retrocede, el útil del cilindro C vuelve a estar en posición final trasera, el cilindro A suelta la pieza.

- CROQUIS DE SITUACION.

- DESCRIPCION DE LAS FASES EN ORDEN CRONOLOGICO.

Elementos de trabajo

Fases de trabajo

Cilindro A					La pieza de chapa es sujetada

Cilindro B					La pieza de chapa es predoblada

Cilindro B					Retorno a la posición inicial.

Cilindro C					La pieza de chapa es acabada de doblar

Cilindro C					Retorno a la posición inicial

Cilindro A					La pieza de chapa es soltada.

- REPRESENTACION EN FORMA DE TABLA.

| FASE | MOVIMIENTO CILINDRO A SUJETAR | MOVIMIENTO CILINDRO B PREDOBLAR | MOVIMIENTO CILINDRO C ACABA DOBLAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | AVANCE - - - - RETROCESO | - AVANCE RETROCESO - - - | - - - AVANCE RETROCESO - |

NOTA : En movimientos giratorios indicar la dirección de rotación.

- REPRESENTACION SIMBOLICA DE LOS MOVIMIENTOS.

En esta representación hay que prestar atención a la coordinación de los movimientos de salida y entrada.

Designación para :    Carrera de avance..................con +

Carrera de retroceso..............con -

La representación simbólica describe los movimientos de los elementos en orden al desarrollo.

A+, B+ , B- , C+ , C- , A-.

ó

A+

B+

B-

C+

C-

A-

- REPRESENTACION GRÁFICA EN FORMA  DE DIAGRAMA.

En la representación de determinadas fases secuenciales de máquinas o instalaciones se emplean diferentes tipos de diagramas.

La directriz VDI 3260 habla de diagramas de funcionamiento, quedando estos subdivididos en diagramas de recorridos o espacios y diagramas de estados o fases.

En el diagrama de recorridos ha de representarse los recorridos de un elemento de trabajo.

En el diagrama de estados se representará la acción de conjunto de varios elementos de trabajo con otras unidades de mando y unidades combinatorias.

Ambos diagramas se conocen bajo las definiciones :

- Diagrama de movimiento.

- Diagrama de mando.

Diagramas de movimiento.

Diagrama espacio-fase.

Se representa la operación que realiza un elemento de trabajo, es decir en función de las respectivas fases (fase : cambio de estado de cualquier sub-unidad) queda trazado el espacio recorrido. Cuando para un mando existen varios elementos de trabajo, quedarán representados estos de la misma manera y trazados uno bajo el otro. La concurrencia en el desarrollo queda establecida por las fases.

Para el ejemplo del dispositivo de doblar.

1       2        3       4       5        6      7=1

cilindro A

cilindro B

cilindro C

Recomendaciones para la disposición gráfica :

- Los pasos (fases) deberían quedar trazados horizontalmente y con idénticas distancias.

- El recorrido (espacio) no se trazará a escala, sino de modo idéntico para todas las subunidades.

- Existiendo varias unidades, no debería escogerse demasiado pequeña la distancia vertical entre los recorridos.

- La numeración de los pasos es a elección.

- La designación del estado también es a elección.

- A la izquierda del diagrama se anotará la denominación de la unidad respectiva.

Diagrama espacio-tiempo.

Para la representación gráfica rige aproximadamente lo mismo que para el diagrama espacio-fase. La relación con el diagrama espacio-fase queda de manifiesto por las líneas de unión (líneas de fases), cuyas distancias corresponden ahora sin embargo al tiempo respectivamente necesario y a la escala de tiempo elegida.

El diagrama espacio- fase ofrece una mejor visión de las correlaciones, en cambio con el diagrama espacio-tiempo pueden representarse con más claridad las interferencias y las diferentes velocidades de trabajo.

Diagrama de mando.

En el diagrama de mando quedan aplicados sobre las fases los estados de conmutación de los elementos de entrada z de procesamiento de señales, no considerándose en estos los tiempos de conmutación.

Se recomienda :

- Trazar el diagrama de mando en combinación con el de movimiento.

- Las fases o los tiempos aplicados horizontalmente.

- Mantener clara la distancia vertical de las líneas de movimientos.

La aplicación de los finales de carrera en el diagrama de movimiento constituye una ampliación y muestra con más claridad las correlaciones.

Para el ejemplo del dispositivo de doblar. S7=BOTON ARRANQUE.

S1       S2                          S3       S4                            S5       S6

Cilindro A                         Cilindro B                             Cilindro C

1       2        3       4       5        6      7=1

cilindro A

cilindro B

cilindro C

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

- Esquema funcional. Introducción al GRAFCET.

- OBJETO DEL ESQUEMA FUNCIONAL.

El esquema funcional es una representación orientada al proceso de un problema de mando, independientemente de su realización y la tecnología aplicada.

Es un medio de entendimiento entre fabricante y usuario.

Representa en forma Sinóptica un problema de mando con sus características esenciales (estructura ordinaria) o con los detalles precisos para el caso respectivo de aplicación.

Es un tipo de esquema independiente y un complemento del material documental.

Existe una fuerte tendencia a introducir su aplicación en la programación de los PLC´s.

- REGLAS Y SIMBOLOS GRÁFICOS PARA ESQUEMAS FUNCIONALES.

(Según DIN 40 791, 6ª parte).

SIMBOLO

Forma básica para el símbolo funcional.

La forma básica queda completada por distintivos funcionales según DIN 40 700 , 14ª parte, o bien según esta norma.

Línea de acción general

Reunión gráfica de líneas de acción.

Representación     Representación

detallada                simplificada

XXX			         Denominación de variables (entrada- salida)

XXX			         La denominación señala el estado en el cuál

tiene la variable. VALOR 1.

XXX                                   Negación (inversión de una denominación)

Punto de interrupción de una línea de acción.

Entradas.

Las entradas están puestas preferentemente

arriba o a la izquierda.

Salidas.

Las salidas están dispuestas preferénte-

mente abajo o a la derecha.

Función Y.

(                       (                                   La variable en salida adopta el valor 1 sólo

cuando todas las variables de entrada tienen

el valor 1.

Función O.

(                        (                                   La variable en salida adopta el valor 1 sólo

cuando al menos una de las variables de

tiene el valor 1.

A                                                   Fase.

En el campo A figura el número de la fase.

B                                                   Es elegible a voluntad. En el campo B

puede figurar un texto correspondiente.

Campo de órdenes :

A		B		C

Casilla A :     Clase de orden.

D	= retardada

S	= memorizada

SD	= memorizada y retardada

NS	= no memorizada

NSD	= no memorizada y retardada.

SH	=  memorizada también al fallar energía.

T	=  de tiempo limitado

ST	= memorizada y de tiempo limitado.

Casilla B :      Efecto de la orden ; p. ej : avance del cilindro de sujeción (A+).

Casilla C :      A menudo depende la conmutación a la fase n sobre la n+1 de la ejecución            de las ordenes dadas por n. Por lo que estas  órdenes y sus señales conmutadoras de retroalimentación quedan coordinadas con cifras para simplificar la representación.

EJEMPLO : DISPOSITIVO DE DOBLAR.

Pieza de chapa existente.

MARCHA(S7)                                    (

Mando en posición base (S1)

1                                           S    avance cilindro de sujeción A (A+)      S2

sujetar pieza

S2

2                                     		S    avance cilindro de doblado B (B+)        S4

predoblar

S4

3                                           S    retroceso cilindro de doblado B (B-)      S3

entrar

S5

4                                           S    avance cilindro de doblado C (C+)       S6

acabar de doblar

S6

5                                            S    retroceso cilindro de doblado C (C-)      S5

entrar

S5

6                                            S    retroceso cilindro de sujeción A (A-)     S1

entrar

- El Organigrama.

- ALGORITMO.

El origen de la palabra.

El  concepto de algoritmo está ligado a las Matemáticas, las operaciones aritméticas son algoritmos, aprendiendo el algoritmo de cualquier operación sabemos hacerla.

El término algoritmo tiene por origen el nombre de un matemático árabe del siglo IX : AL- KHAWARIZMI, autor de una obra cuyo título dio lugar a la palabra Algebra.

Definición .

“Un algoritmo es un sistema de prescripciones y regla que definen lo que se debe hacer y en que orden para resolver cierto tipo de problemas.”

Finalidad .

El trabajo del  informático, o del automatismo, en caso de que sea un problema de índole técnico será pues, encontrar el algoritmo y expresarlo en un lenguaje asequible a la máquina.

Cualidades del organigrama.

El organigrama está formado por elementos simbólicos ensamblados en cierto orden. El organigrama es también un esquema que ofrece sobre el texto ciertas ventajas.

- Más variado que un texto, muchas veces monótono de seguir, puede resultar agradable si está bien dispuesto.

- Ofrece una visión global de la situación que completa mediante “capas” o tratamientos en tanto que el texto sólo permite un seguimiento lineal progresivo.

- Puede ser retenido por la memoria visual.

EJEMPLO : en el siguiente ejemplo vemos los bloques principales que componen un organigrama.

“Ejemplo representativo de lo que eran las películas del cine americano de los años 30”

UN CHICO : V                BLOQUE DE DATOS

UNA CHICA : M

V ENCUENTRA M

V QUIERE M

B. DE OPERACION

V PIERDE M

V SALVA M

M QUIERE V

NO                                            SI

CONTINUA                                   ¿SON                                   FIN

FELICES ?

BLOQUE DE ELECCION, CONTROL, PRUEBA.