| Motores de 2 polos |  | Motores de 4 polos |
| --- | --- | --- |
| kW | Eff3 | Eff2 | Eff1 |  | kW | Eff3 | Eff2 | Eff1 |
| 1.1 | <76.2 | >76.2 | >82.8 |  | 1.1 | <76.2 | <76.2 | >83.8 |
| 1.5 | <78.5 | >78.5 | >84.1 >85.6 |  | 1.5 | <78.5 | >78.5 | >85.0 |
| 2.2 | <81 | >81.0 | >85.6 |  | 2.2 | <81.0 | >81.0 | >86.4 |
| 3 | <82.6 | >82.6 | >86.7 |  | 3 | <82.6 | >82.6 | >87.4 |
| 4 | <84.2 | >84.2 | >87.6 |  | 4 | <84.2 | >84.2 | >88.3 |
| 5.5 | <85.7 | >85.7 | >88.6 |  | 5.5 | <85.7 | >85.7 | >89.2 |
| 7.5 | <87.0 | >87.0 >88.4 >89.4 | >89.5 >90.5 >91.3 |  | 7.5 | <87.0 | >87.0 >68.4 >89.4 | >90.1 |
| 11 | <88.4 <89.4 | >88.4 | >90.5 >91.3 |  | 11 | <88. 4 <90.0 | >88.4 >89.4 | >91.0 |
| 15 | <89.4 | >89.4 | >91.3 |  | 15 | <89.4 | >89.4 | >91.8 |
| 18.5 | <90.0 | >90.0 | >91.8 18.5 | <90.0 | >90.0 | >92.2 |
| 22 | <90.5 | >90.5 >91.4 | >92.2 |  | 22 | <90.5 | >90.5 >91.4 | >92.6 |
| 30 | <91.4 | >91.4 | >92.9 |  | 30 | <91.4 | >91.4 | >93.2 |
| 37 | <92.0 <92.5 | >92.0 >92.5 | >93.3 >93.7 |  | 37 | <92.0 | >92.0 | >93.6 |
| 45 | <92.5 | >92.5 | >93.7 |  | 45 | <92.5 | >92.5 | >93.9 |
| 55 | ' <93.0 | >93.0 | >94.0 |  | 55 | <93.0 | >93.0 | >94.2 |
| 75 | <93.6 | >93.6 | >94.6 | 75 | <93.6 | >93.6 | >94.7 |
| 90 | <93.9 | >93.9 | >95.0 |  | 90 | <93.9 | >93.9 | >95.0 |

Velocidad teórica de rotación en rpm,