TEMPORIZADORES

- Carga de Temporizadores:

- Mediante una constante de tiempo.

Formato:  LKT X.Y

Donde X= número en BCD, rango: 0 a 999

Y= base de tiempos.

| Base de tiempo | Temporización en s |
| --- | --- |
| 0 | 0,01 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 10 |

- Siempre hay que escoger la base de tiempos más pequeña posible, tal que el temporizador es muy impreciso.

Formato de la palabra:

Como se menciona anteriormente el valor de la temporización viene codificado en BCD, donde:

Palabra: bits:

| 15 | 14 | 13 | 12 |  | 11 | 10 | 9 | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Base de tiempos |  | 9 BCD |  | 9 BCD |  | 9 BCD |

- Mediante una constante de tiempo.

L DW0 tal que la palabra   DW0    K(tipo constante)   _ _ _ . _

Excepción: Caso hexadecimal --  KH Base Carga

Ejemplo: KH 3214 / base= 3 precarga= 214

- Programación en AWL.

:U E32.1	Señal de Activación.

:LKT 10.0       Carga de la temporización (1 segundo).

:SI  T1             Tipo de temporizador – Número de temporizador.

:

:U   T1             Según estado T1.

: =A 32.1         Actúa la Salida direccionada.

- Tipos de temporizadores.

  - S.I, temporizador de impulsos.

  - S.V, temporizador de impulsos, prolongado.

  - S.E, temporizador de retardo a la conexión.

  - S.S, temporizador de retardo a la conexión con Reset.

  - S.A., temporizador de retardo a la desconexión.